# BIZTONSÁGI ADATLAP

- SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

  - Termékazonosító:

CETOX-12-OB RED

1.2. 	A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Iniciátor (B komponens PE alapozóhoz) gépjármű javításhoz, foglalkozásszerű felhasználásra.

1.3. 	A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Forgalmazó:

Novomix Color Kft.

2119 Pécel, Isaszegi út 84.

Tel.: +36 30/560-0570

Fax: +36 28/789-589

www.novomix.hu

A gyártó adatai:

Oxytop Sp. z o. o.

Antoninek 2

62-060 Stęszew

Tel.: +48 61 898 53 00, 48 61 898 53 01

Fax: +48 61 881 72 62

Web: www.oxytop.pl

E-mail: dokumentacja@oxytop.pl

1.3.1.	Felelős személy neve:	Beöthy Géza

E-mail:			novomix@novomix.hu

1.4.	Sürgősségi telefonszám: 	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Tel.: 06 1 476 6464, 06 80 201 199 (0-24 h)

2.	SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1. 	A keverék osztályozása:

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapján:

Organic peroxides D – H242

Flammable Liquids 3 – H226

Skin corrosion 1B – H314

Specific target organ toxicity (STOT) – single exposure 3 – H335

Specific target organ toxicity (STOT) – single exposure 3 – H336

Figyelmeztető H-mondatok:

H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H242 – Hő hatására meggyulladhat.

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H335 – Légúti irritációt okozhat.

H336 – Álmosságot vagy szédülést okozhat.

2.2. 	Címkézési elemek:

A veszélyességet meghatározó összetevők: Ciklohexanon-peroxid; Diaceton-alkohol; n-Butil-acetát

VESZÉLY

Figyelmeztető H-mondatok:

H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H242 – Hő hatására meggyulladhat.

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H335 – Légúti irritációt okozhat.

H336 – Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Az óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P303 + P361 + P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P403 + P235 – Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

2.3. 	Egyéb veszélyek:

A keveréknek nincs egyéb ismert egészség- vagy környezetkárosító hatása.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nem alkalmazható.

3.	SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.1.	Anyag:

Nem alkalmazható.

3.2.	Keverék:

Leírás:

| Megnevezés | CAS szám | EK szám | REACH reg. szám | Konc (%) | Osztályozás 1272/2008/EK (CLP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vesz. pikt. | Vesz. kat. | H mondat |
| n-Butil-acetát Index: 607-025-00-1 | 123-86-4 | 204-658-1 | 01-2119485493-29-xxxx | 73 - 75 | GHS02 GHS07 Figyelem | Flam. Liq. 3 STOT SE 3 | H226 H336 EUH 066 |
| Diaceton-alkohol** Index: 603-016-00-1 | 123-42-2 | 204-626-7 | 01-2119473975-21-xxxx | 8 - 10 | GHS07 GHS02 Figyelem | Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Flam. Liq. 3 | H319 H335 H226 |
| Dimetil-ftalát* | 131-11-3 | 205-011-6 | 01-2119437229-36-xxxx | 7 - 9 | - | nem osztályozott | - |
| Ciklohexanon-peroxid Index: 617-010-01-9 | 12262-58-7 | 235-527-7 | - | 5 - 7 | GHS01 GHS05 GHS07 Veszély | Org. Perox. A Skin Corr. 1B Acute Tox. 4 | H240 H314 H302 |
| 1-Etilpirrolidin-2-on** Index: 616-208-00-5 | 2687-91-4 | 220-250-6 | 01-2119472138-36-xxxx | 0,07 – 0,09 | GHS08 GHS05 Veszély | Repr. 1B Eye Dam. 1 | H360D H318 |

*: A gyártó által megadott osztályozás, az anyag nem szerepel az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletében.

**: A gyártó által megadott osztályozás, mely az 1272/2008/EK rendelet által megadott osztályozáson felül egyéb osztályozást is tartalmaz.

Egyedi koncentráció határérték - Ciklohexanon-peroxid:

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

A H-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4.	SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. 	Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

LENYELÉS:

Teendők:

- A sérülthöz hívjunk orvost!

- Ne hánytassuk a sérültet!

- Tilos az eszméletlen sérültnek bármit szájon át beadni!

- Amennyiben szükséges, vigyük a sérültet kórházba!

- A sérültet tartsuk melegen, és helyezzük kényelmes, félülő testhelyzetbe!

BELÉGZÉS:

Teendők:

- A sérültet vigyük friss levegőre!

- Panasz esetén forduljunk orvoshoz!

BŐRREL ÉRINTKEZÉS:

Teendők:

- Távolítsuk el a szennyezett ruházatot!

- Tisztítsuk meg a bőrfelületet, majd mossuk le bő, enyhén szappanos folyó vízzel (15 percen át)!

- Hosszan tartó bőrirritáció esetén forduljunk bőrgyógyászhoz!

SZEMBE JUTÁS:

Teendők:

- Távolítsuk el a kontaktlencséket!

- Öblítsük ki a szemet langyos vízzel a szemhéjszélek széthúzásával és a szemgolyó egyidejű mozgatásával (legalább negyed órán át)!

- Amennyiben szükséges, forduljunk szemorvoshoz!

4.2. 	A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:

A gőzök hosszú ideig történő belélegzése fejfájást, szédülést, valamint légúti irritációt okozhat.

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

A lenyelés komoly károkat okozhat a gyomor-bél traktusban.

4.3. 	A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

A munkahelyen az azonnali orvosi intézkedést minden esetben elérhetővé kell tenni.

Információ az orvos számára:

A rendes körülmények között előírt 15 percig tartó szemöblítés nehéz lehet, mert az eljárás súlyos fájdalommal jár együtt. Helyi érzéstelenítő szer használata előtt fontos, hogy alaposan mossuk ki a szemeket. Itassunk a sérülttel nagy mennyiségű vizet.

Minden további panasz esetén tüneti kezelést kell alkalmazni.

5.	SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1.	Oltóanyag:

5.1.1.	Megfelelő oltóanyag:

Vízpermet, oltóhab, szén-dioxid, homok.

Kis tüzek esetén oltásra tűzoltó por vagy szén-dioxid használandó, mely után víz alkalmazandó az újragyulladás megelőzésére.

5.1.2.	Alkalmatlan oltóanyag:

Halonok.

Ne használjunk teljes vízsugarat, mert a sugár szétszórja és terjeszti a tüzet.

5.2.	Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

Tűzveszélyes folyadék és gőz. Hő hatására meggyulladhat.

Tűz esetén füst és egyéb égéstermékek keletkezhetnek, ezek belélegzése súlyosan károsíthatja az egészséget.

Figyelem! Fennáll az ismételt meggyulladás veszélye. A termék táplálja az égést. A gőzök a levegővel robbanásveszélyes keveréket képezhetnek. Tűz és/vagy robbanás esetén a keletkező füstöt ne lélegezzük be!

5.3. 	Tűzoltóknak szóló javaslat:

Az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet és külső levegőtől függetlenített légzőkészülék alkalmazandó.

Evakuáljuk a munkavállalókat.

A tűz által veszélyeztetett tartályok vízpermettel hűtendők, és amennyiben lehetséges, távolítsuk el a tartályokat a tűzveszélyes zónából.

Az oltáshoz használt folyadék a csatornahálózatba, vízfolyásokba nem kerülhet.

6.	SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1.	Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

6.1.1	Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében:

A baleset helyszínén csak a szükséges teendőket jól ismerő, kiképzett, megfelelő egyéni védőeszközöket viselő személyzet tartózkodhat.

6.1.2.	Sürgősségi ellátók esetében:

Tájékoztassuk a helyszínen tartózkodó személyeket a balesetről. Amennyiben szükséges, szervezzük meg az evakuálást.

A lehetséges gyújtóforrásokat el kell távolítani.

Kerüljük a kiömlött folyadékkal a hosszú távú, közvetlen érintkezést.

Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről.

Viseljünk megfelelő egyéni védőfelszerelést (lásd 8. szakasz).

6.2.	Környezetvédelmi óvintézkedések:

Kerüljük a környezet szennyeződését. A környezetbe jutott terméket, illetve a képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni. A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni. Amennyiben környezetszennyeződéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot.

6.3.	A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Gondoskodjunk a sérült csomagolásról. A hulladékot szikramentes eszközökkel kell összegyűjteni, és szakszerű eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott, zárható veszélyes hulladékgyűjtő tartályba helyezve kell tárolni.

A tárolóedényt ne zárjuk le! Szellőztessük ki a helyiséget és mossuk fel a padlót!

6.4.	Hivatkozás más szakaszokra:

További és részletes információért lásd a 8. és a 13. szakaszt.

7.	SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1.	A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

A szokásos higiénés eljárások betartása kötelező.

A termékkel történő minden munkavégzés során:

A termékkel történő közvetlen érintkezést és a belőle származó gőzök belégzését el kell kerülni.

A munkát a hatályos ipari biztonsági és higiéniai szabályok alapján végezzük.

Munka közben ne együnk, igyunk és dohányozzunk!

A szennyezett ruházatot cseréljük le, újbóli használat előtt mossuk ki.

Szünetek előtt és a munka végeztével mossunk kezet szappanos vízzel.

Ne keverjük a terméket katalizátorokkal.

Műszaki intézkedések:

Akadályozzuk meg a termék szivárgását és a csatornarendszerbe jutását.

Gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről!

Tűz- és robbanásvédelmi előírások:

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

7.2.	A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:

A biztonságos tárolás feltételei:

A tároló helyiség megfelelően szellőztethető legyen!

A termék az eredeti, zárt és megfelelő jelöléssel ellátott edényben tárolandó.

Hűvös (legfeljebb 25 °C), jól szellőző helyen tárolandó.

Védjük a napfénytől és a hőforrásoktól.

Peroxidokat más anyagokkal egy helyiségben tilos tárolni.

Ne nyissa ki a peroxidok tárolóedényét, kivéve, ha műszaki ellenőrzés során történő mintavételezésről van szó.

Ne tároljon peroxidokat sérült tartályban.

Tartsuk távol az éghető anyagoktól, redukáló szerektől, savaktól, lúgoktól és olyan nehézfém vegyületektől, mint például a katalizátorok és fém szappanok.

A raktárban ne együnk, ne dohányozzunk, és ne használjunk nyílt lángot és szikrázó eszközöket.

A peroxidoknak a cég területén belüli átszállításakor csak olyan szikramentes és szikrabiztos eszközök használhatók, melyeket kifejezetten ilyen anyagok szállítására terveztek.

Olvassuk el a biztonsági adatlap vagy a címkét.

Nem összeférhető anyagok:

Tartsuk távol az éghető anyagoktól, redukáló szerektől, savaktól, lúgoktól és olyan nehézfém vegyületektől, mint például a katalizátorok és fém szappanok.

A csomagolásra/tárolásra használt anyag típusa: nincs különleges előírás.

7.3.	Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):

Nem áll rendelkezésre speciális útmutatás.

8.	SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1.	Ellenőrzési paraméterek:

Munkahelyi expozíciós határértékek a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint:

n-Butil-acetát (CAS-szám: 123-86-4): ÁK-érték: 950 mg/m3; CK-érték: 950 mg/m3

PNEC

n-Butil-acetát (CAS-szám: 123-86-4):

Édesvíz: 0,18 mg/l

Tengervíz: 0,018 mg/l

Szakaszos kibocsátás: 0,36 mg/l

STP: 35,6 mg/l

Üledék (édesvíz): 0,981 mg/kg

Üledék (tengervíz): 0,0981 mg/kg

Talaj: 0,0903 mg/kg

Dimetil-ftalát (CAS-szám: 131-11-3):

Édesvíz: 0,192 mg/l

Tengervíz: 0,0192 mg/l

Szakaszos kibocsátás: 0,39 mg/l

STP: 4 mg/l

Üledék (édesvíz): 1,403 mg/kg

Talaj: 3,16 mg/kg

DNEL

n-Butil-acetát (CAS-szám: 123-86-4):

Munkavállaló:

Rövid távú expozíció – rendszerszintű hatás, inhalatív: 960 mg/m3

Munkavállaló:

Rövid távú expozíció – helyi hatás, inhalatív: 960 mg/m3

Munkavállaló:

Hosszú távú expozíció – rendszerszintű hatás, inhalatív: 480 mg/m3

Munkavállaló:

Hosszú távú expozíció – helyi hatás, inhalatív: 480 mg / m3

Felhasználó:

Rövid távú expozíció – rendszerszintű hatás, inhalatív: 859,7 mg/m3

Felhasználó:

Rövid távú expozíció – helyi hatás, inhalatív: 859,7 mg/m3

Felhasználó:

Hosszú távú expozíció – rendszerszintű hatás, inhalatív: 102,34 mg/m3

Felhasználó:

Hosszú távú expozíció – helyi hatás, inhalatív: 102,34 mg/m3

Dimetil-ftalát (CAS-szám: 131-11-3):

Munkavállaló:

Hosszú távú expozíció – rendszerszintű hatás, dermális: 100 mg/kg

Munkavállaló:

Hosszú távú expozíció – rendszerszintű hatás, inhalatív: 293,86 mg/m3

Felhasználó:

Hosszú távú expozíció – rendszerszintű hatás, dermális: 60 mg/kg

Felhasználó:

Hosszú távú expozíció – rendszerszintű hatás, inhalatív: 86,96 mg/m3

Felhasználó:

Hosszú távú expozíció – helyi hatás, orális: 25 mg/kg

8.2.	Az expozíció ellenőrzése:

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a munkáltató köteles a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása.

8.2.1.	Megfelelő műszaki ellenőrzés:

A munkavégzés során megfelelő körültekintés szükséges a keverék kiömlésének, padozatra, ruházatra, bőrre, illetve szembe jutásának elkerülésére.

Ne engedjük, hogy a munkakörnyezetben a veszélyes összetevők normatív koncentrációi meghaladják a határértékeket.

Gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről.

8.2.2.	Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök:

Általános óvintézkedések:

A szennyezett ruházatot azonnal cseréljük le.

A nem fedett testrészeken használjunk bőrvédő krémet.

A termékkel történő munka után a kezeket és az arcot mossuk meg.

- Szem-/arcvédelem: az előírásoknak megfelelő, oldalvédelemmel ellátott védőszemüveg használandó (EN 166).

- Bőrvédelem:

  - Kézvédelem: az előírásoknak megfelelő, vegyszerálló, butil-gumiból készült védőkesztyű használandó (EN 374).

Rövid idejű expozíció esetén, lehetséges fröccsenés ellen javasolt a minimum 2. faktorú védelem, mely megfelel az EN 374 szabvány szerint a 30 percnél magasabb áteresztési idejű kesztyűanyagnak. A sok különböző anyagtípus miatt a gyártó által adott instrukciók követendők. Vegyük figyelembe, hogy a közölt adatok kutatásokra támaszkodnak, szakirodalmi adatok, gyártók által megadott adatok, illetve hasonló termékek analógiájára lettek megadva. Figyeljünk arra, hogy a gyakorlatban vegyiparban használt védőkesztyűk használati ideje kevesebb lehet, mint amennyit a gyártó a tesztek alapján megadott, a sok különböző elhasználódásra ható tényező hatása miatt.

  - Egyéb: a védőruházat a munkafolyamatnak megfelelően választandó meg, pl.: kötény, védőcsizma, légmentes és vegyszerálló védőruházat.

- Légutak védelme: nem megfelelő szellőzés esetén használjunk az előírásoknak megfelelő légzésvédőt a szabványnak megfelelő (forráspont > 65 °C, pl.: EN 14387, A típus) szerves gáz/por szűrővel.

- Hőveszély: nem ismert.

8.2.3.	A környezeti expozíció ellenőrzése:

Nincs különleges utasítás.

A 8. szakasz alatti előírások átlagosnak tekinthető körülmények között, szakszerűen végzett tevékenységre és rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban szakértő bevonásával ajánlott dönteni.

9.	SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1.	Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

| Paraméter |  | Vizsgálati módszer | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Külső jellemzők: | piros folyadék |  |  |
| 2. Szag: | gyümölcsös jellegű |  |  |
| 3. Szagküszöbérték: | nincs adat |  |  |
| 4. pH-érték: | nincs adat |  |  |
| 5. Olvadáspont/fagyáspont: | nincs adat |  |  |
| 6. Kezdő forráspont és forrásponttartomány: | nincs adat |  |  |
| 7. Lobbanáspont: | nincs adat |  |  |
| 8. Párolgási sebesség: | nincs adat |  |  |
| 9. Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot): | gyúlékony |  |  |
| 10. Alsó/felső gyulladási határ vagy robbanási tartományok: | nincs adat |  |  |
| 11. Gőznyomás: | nincs adat |  |  |
| 12. Gőzsűrűség: | nincs adat |  |  |
| 13. Relatív sűrűség: | nincs adat |  |  |
| 14. Oldékonyság(ok): | vízzel: elegyedik ftalátokkal: elegyedik | 20 °C +/- 1°C |  |
| 15. Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: | nincs adat |  |  |
| 16. Öngyulladási hőmérséklet: | nincs adat |  |  |
| 17. Bomlási hőmérséklet: | nincs adat |  |  |
| 18. Viszkozitás: | nincs adat |  |  |
| 19. Robbanásveszélyesség: | nem robbanásveszélyes |  |  |
| 20. Oxidáló tulajdonságok: | A REACH-rendelet VII. melléklet 2. oszlopának megfelelően az oxidáló tulajdonságokat figyelmen kívül hagytuk, mivel a vizsgált anyag egy szerves peroxid |  |  |

9.2.	Egyéb információk:

Sűrűség: 0,92 - 0,925 g/cm3 (20 °C +/- 0,2 °C)

Aktív oxigén: 1,1-1,3 %

10.	SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. 	Reakciókészség:

Oxidálódik.

10.2. 	Kémiai stabilitás:

Megfelelő oldószerben (Diaceton-alkohol, Dimetil-ftalát) stabil. ezen oldószerek az A típusú oldószerek közé tartoznak.

10.3. 	A veszélyes reakciók lehetősége:

A szerves peroxid instabil jellegéből és magas reakciókészségéből kifolyólag véleményezhető, hogy szerves anyagokkal, fémekkel, redukálószerekkel érintkezve bomlásnak indul.

10.4. 	Kerülendő körülmények:

Peroxidokat más anyagokkal egy helyiségben tilos tárolni. Kerüljük a közvetlen napsütést és a hőforrásokat.

Tároljuk 25 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten.

10.5. 	Nem összeférhető anyagok:

Kerüljük a terméknek a rozsdával, vassal, rézzel való érintkezését. Savakkal, lúgokkal, nehézfém vegyületekkel és redukálószerekkel való érintkezés esetén veszélyes bomlás jöhet létre. Kizárólag rozsdamentes acél (316, PP, PE) vagy üveggel bevont eszközökkel használandó!

Használjunk rozsdamentes acélból, polietilénből, polipropilénből, teflonból és üvegből készült eszközöket.

10.6. 	Veszélyes bomlástermékek:

Nincsenek ismert veszélyes bomlástermékek megfelelő tárolás és kezelés esteén.

11.	SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1. 	A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:

Akut toxicitás: a rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.

Bőrkorrózió/bőrirritáció: súlyos égési sérülést okoz.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: súlyos szemkárosodást okoz.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: a rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.

Csírasejt-mutagenitás: a rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.

Rákkeltő hatás: a rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.

Reprodukciós toxicitás: a rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): álmosságot vagy szédülést okozhat. Légúti irritációt okozhat.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): a rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.

Aspirációs veszély: a rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.

11.1.1.	Klinikai vizsgálatok eredményeinek összefoglalása:

Nem áll rendelkezésre adat.

11.1.2.	Vonatkozó toxikológiai adatok:

A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat.

Az összetevőkre vonatkozó adatok:

Akut toxicitás:

n-Butil-acetát:

LD50 (orális): > 2000 -< 5000 mg/kg

LD50 (dermális, nyúl): > 14000 mg/kg

LC50 (inhalatív, patkány): > 21,1 mg/l/4 óra (OECD 403)

Diaceton-alkohol:

LD50 (orális, patkány): 3002 mg/kg

LD50 (dermális): > 5000 mg/kg

Inhalatív: magas koncentrációban történő belélegzése fejfájást, szédülést, hányingert valamint központi idegrendszeri depressziót okozhat.

Dimetil-ftalát:

Kísérleti adatok:

LD50 (orális, patkány): 8200 mg/kg (szakirodalmi adat)

LC50 (inhalatív, patkány): > 10,4 mg/l/6 óra (IRT) – Állattanulmányokban nem fordult elő halálozás az expozíció idején.

(szakirodalmi adat)

LD50 (dermális, nyúl): > 12000 mg/kg (szakirodalmi adat)

11.1.3.	Valószínű expozíciós utakra vonatkozó információ:

Lenyelés, belégzés, bőrrel érintkezés, szembe jutás.

11.1.4.	A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek:

A gőzök hosszú ideig történő belélegzése fejfájást, szédülést, valamint légúti irritációt okozhat.

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

A lenyelés komoly károkat okozhat a gyomor-bél traktusban.

11.1.5.	A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások:

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Légúti irritációt okozhat.

11.1.6.	A kölcsönhatásokból eredő hatások:

Nem áll rendelkezésre adat.

11.1.7.	Az egyedi adatok hiánya:

Nincs tájékoztatás.

11.1.8.	Egyéb információk:

Nem áll rendelkezésre adat.

12.	SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1.	Toxicitás:

A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat.

Az összetevőkre vonatkozó adatok:

n-Butil-acetát:

LC50 (Pimephales promelas): 18 mg/l/96 óra

EC50 (Daphnia): 44 mg/l/48 óra

EC50 (Scenedesmus subspicatus): 675 mg/l/72 óra

EC50 (Tetrahymena pyriformis): 356 mg/l/40 óra

NOEC (Daphnia magna): 23 mg/l/21 nap

EC50 (Lactuca sativa): > 1000 mg/kg

Dimetil-ftalát:

LC50 (Pimephales promelas): 39 mg/l/96 óra

LC50 (Daphnia magna): > 52 mg/l/48 óra (OPP 72-2 (EPA irányelvek), statikus)

EC50 (Desmodesmus subspicatus): 260 mg/l/72 óra (DIN 38412 9. rész, statikus)

EC20 (aktivált iszap): kb. 400 mg/l/0,5 óra (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC, T. C, víz)

NOEC (Oncorhynchus mykiss): 11 mg/l/102 nap (OPP 72-4 EPA irányvonalak, átfolyásos teszt)

NOEC (Daphnia magna): 9,6 mg/l/21 nap

NOEC (Eisenia foetida): 47200 mg/kg/56 nap

LC50 (Eisenia foetida): 3160 mg/kg/14 nap (mesterséges talaj)

12.2. 	Perzisztencia és lebonthatóság:

A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat.

Az összetevőkre vonatkozó adatok:

n-Butil-acetát: biológiailag könnyen lebomlik (OECD kritériumok alapján).

Diaceton-alkohol: biológiailag könnyen lebomlik.

Dimetil-ftalát: biológiailag könnyen lebomlik (OECD kritériumok alapján).

12.3. 	Bioakkumulációs képesség:

A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat.

Az összetevőkre vonatkozó adatok:

n-Butil-acetát: nem várható a jelentős bioakkumulációja organizmusokban.

Diaceton-alkohol: nem várható jelentős bioakkumuláció.

Dimetil-ftalát: nem halmozódik fel jelentős mértékben az organizmusokban.

BCF (Lepomis macrochirus) =57 (21 nap)

12.4. 	A talajban való mobilitás:

A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat.

Az összetevőkre vonatkozó adatok:

Diaceton-alkohol:

A termék talajba jutva rendkívül mobilis, a felszíni vizeket beszennyezheti. Vízben feloldódik.

Dimetil-ftalát:

Az anyag párolog el a felszínről a légkörbe. Szilárd talajba történő adszorpciója nem várható.

12.5. 	A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat.

Az összetevőkre vonatkozó adatok:

n-Butil-acetát:

Az anyag nem felel meg a PBT vagy a vPvB anyagokra vonatkozó kritériumoknak.

Diaceton-alkohol:

Az anyag nem felel meg a PBT vagy a vPvB anyagokra vonatkozó kritériumoknak.

Dimetil-ftalát:

Az anyag nem felel meg a PBT vagy a vPvB anyagokra vonatkozó kritériumoknak.

12.6. 	Egyéb káros hatások:

Nem áll rendelkezésre adat.

13.	SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1.	Hulladékkezelési módszerek:

A termék maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 2012. évi CLXXXV. törvény,	a 225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet 	és a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet előírásai szerint.

13.1.1.	Termék ártalmatlanítására vonatkozó információk:

A magas kockázat miatt visszanyerése nem ajánlott. A vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítandó. Ártalmatlanítás javasolt módja: hulladékégetőben.

Ha a terméket bármilyen más jellegű művelet/eljárás során használják, a végső felhasználónak kell meghatározni az ártalmatlanítás módját, és hozzárendelni a megfelelő hulladékjegyzés kódot.

Csatornába engedni nem szabad. Akadályozzuk meg a felszíni és talajvizek szennyeződését. Ne tárolja a hulladékot hulladéklerakókban.

Hulladékjegyzék-kód:

A termékre nem adható meg megfelelő hulladékjegyzék-kód, mivel ennek beazonosítása a felhasználó által meghatározott felhasználási mód segítségével lehetséges. A hulladékjegyzék-kód a Közösségen belül az ártalmatlanítást végző szakemberrel folytatott egyeztetést követően adható meg.

13.1.2.	Csomagolás ártalmatlanítására vonatkozó információk:

A vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítandó.

Az üres tárolóedények termékmaradványokat tartalmazhatnak. A tárolóedény kiürítése után is kövessük a figyelmeztetéseket.

13.1.3.	Fizikai/kémiai tulajdonságok, amelyek befolyásolhatják a hulladékkezelés lehetőségeit:

Nem ismertek.

13.1.4.	A szennyvízkezelésre vonatkozó utasítások:

Nem ismertek.

13.1.5.	Hulladékkezelési módszerekkel kapcsolatos esetleges különleges óvintézkedések:

Nincs adat.

14.	SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

14.1. 	UN-szám:

3105.

14.2.	Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:

D TÍPUSÚ, FOLYÉKONY SZERVES PEROXID

14.3. 	Szállítási veszélyességi osztály(ok):

Osztály: 5.2

Bárcák: 5.2

Osztályozási kód: P1

14.4. 	Csomagolási csoport:

II

Csomagolási utasítás: P520

14.5. 	Környezeti veszélyek:

Tengerszennyező: nem.

14.6. 	A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:

Nincs vonatkozó információ.

14.7. 	A MARPOL egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás:

Nem engedélyezett az ömlesztett szállítás.

15.	SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. 	Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

- REACH nemzetközi szabályozás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, és módosításai

- CLP nemzetközi szabályozás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, és módosításai

- A BIZOTTSÁG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

- Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai

- A hulladékra vonatkozó hazai előírások:

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

- Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai

- Munkavédelemre vonatkozó hazai előírások:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei

- A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó hazai előírások:

25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet és módosításai

15.2. 	Kémiai biztonsági értékelés: nem készült kémiai biztonsági értékelés.

16.	SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlap felülvizsgálatával kapcsolatos adatok: nincsenek.

A biztonsági adatlapban előforduló rövidítések teljes szövege:

DNEL: Derived no effect level (Származtatott hatásmentes szint). PNEC: Predicted no effect concentration (Becsült hatásmentes koncentráció). CMR hatások: karcinogenitás, mutagenitás és reprodukciós toxicitás. PBT: perzisztens, bioakkumulatív és toxikus. vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív. n.m.: nincs meghatározva. n.a.: nem alkalmazható. SADT: Self-accelerating decomposition temperature (autokatalitikus bomlási hőmérséklet). ÁK-érték: megengedett átlagos koncentráció. CK-érték: megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség). MK-érték: maximális koncentráció. VOC (Volatile Organic Compound): szerves illékony vegyület.

Felhasznált irodalom/források: a gyártó által kiállított biztonsági adatlap (2016. 01. 12.)

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozáshoz használt módszerek:

| Flammable Liquids 3 – H226 | Vizsgálati módszer (teszt adatok) alapján |
| --- | --- |
| Organic peroxides D – H242 | Számítási eljárás alapján |
| Skin corrosion 1B – H314 | Számítási eljárás alapján |
| Specific target organ toxicity (STOT) – single exposure 3 – H335 | Számítási eljárás alapján |
| Specific target organ toxicity (STOT) – single exposure 3 – H336 | Számítási eljárás alapján |

Figyelmeztető H-mondatok:

H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H240 – Hő hatására robbanhat.

H242 – Hő hatására meggyulladhat.

H302 – Lenyelve ártalmas.

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H318 – Súlyos szemkárosodást okoz.

H319 – Súlyos szemirritációt okoz.

H335 – Légúti irritációt okozhat.

H336 – Álmosságot vagy szédülést okozhat.

H360D - Károsíthatja a születendő gyermeket.

EUH 066 – Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Továbbképzésre vonatkozó tanácsok: Használat előtt olvassa végig a biztonsági adatlapot!

Ez a biztonsági adatlap a termék gyártója/beszállítója által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a vonatkozó rendeleteknek és előírásoknak.

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások, amelyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartunk, hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából származnak. A termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak.

A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának mérlegelése, valamint a termék konkrét felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége. A felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.

Biztonsági adatlapot készítette: ToxInfo Kft.

A biztonsági adatlap értelmezésével kapcsolatos szakmai segítségnyújtás:

+36 70 335 8480; info@biztonsagiadatlap.hu