# BIZTONSÁGI ADATLAP

- SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

  - Termékazonosító:

EXTRA 755 – ACRYLIC FILLER ACCELERATING AGENT

1.2. 	A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Kötésgyorsító akril töltőalapozókhoz gépjármű javításhoz, foglalkozásszerű felhasználásra.

1.3. 	A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Forgalmazó:

Novomix Color Kft.

2119 Pécel, Isaszegi út 84.

Tel.: +36 30/560-0570

Fax: +36 28/789-589

www.novomix.hu

A gyártó adatai:

NOVOL Sp.z.o.o.

62-052 Komorniki ul. Żabikowska 7/9,

Lengyelország

Tel.: +48 61 810-98-00

Fax: +48 61 810-98-09

1.3.1.	Felelős személy neve:	Beöthy Géza

E-mail:			novomix@novomix.hu

1.4.	Sürgősségi telefonszám: 	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Tel.: 06 1 476 6464, 06 80 201 199 (0-24 h)

2.	SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1. 	A keverék osztályozása:

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapján:

Flammable Liquids 2 – H225

Eye irritation 2 – H319

Specific target organ toxicity (STOT) – single exposure 3 – H336

Figyelmeztető H-mondatok:

H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H319 – Súlyos szemirritációt okoz.

H336 – Álmosságot vagy szédülést okozhat.

2.2. 	Címkézési elemek:

A veszélyességet meghatározó összetevők: Etil-acetát; n-Butil-acetát

VESZÉLY

Figyelmeztető H-mondatok:

H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H319 – Súlyos szemirritációt okoz.

H336 – Álmosságot vagy szédülést okozhat.

EUH 066 – Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Az óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P261 – Kerülje a gőzök/permet belélegzését.

P271 – Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P312 – Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

2.3. 	Egyéb veszélyek:

A keveréknek nincs egyéb ismert egészség- vagy környezetkárosító hatása.

A termék nem felel meg a PBT vagy a vPvB anyagokra vonatkozó kritériumoknak.

3.	SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.1.	Anyag:

Nem alkalmazható.

3.2.	Keverék:

| Megnevezés | CAS szám | EK szám | REACH reg. szám | Konc (%) | Osztályozás 1272/2008/EK (CLP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vesz. pikt. | Vesz. kat. | H mondat |
| Etil-acetát** Indexszám: 607-022-00-5 | 141-78-6 | 205-500-4 | 012119475110-46-XXXX | 45-50 | GHS02 GHS07 Veszély | Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 | H225 H319 H336 EUH066 |
| n-Butil-acetát** Indexszám: 607-025-00-1 | 123-86-4 | 204-658-1 | 01-2119485493-29-XXXX | 45-50 | GHS02 GHS07 Figyelem | Flam. Liq. 3 STOT SE 3 | H226 H336 EUH066 |
| 1,4-Diazabiciklo [2.2.2] oktán* | 280-57-9 | 205-999-9 | 012119980944-22-XXXX | <0,8 | GHS02 GHS07 GHS05 Veszély | Flam. Solid 1 Acute Tox. 4 Skin Irrit.2 Eye Dam. 1 | H228 H302 H315 H318 |

*: A gyártó által megadott osztályozás, az anyag nem szerepel az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletében.

**: Munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag.

A H-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4.	SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. 	Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

LENYELÉS:

Teendők:

- Ne hánytassuk a sérültet (fulladás veszély).

- Öblítsük ki a szájat vízzel.

- Itassunk az eszméleténél lévő sérülttel 1- 2 pohár langyos vizet!

- Forduljunk orvoshoz.

- Az elsősegélyt végző személy viseljen gumikesztyűt.

BELÉGZÉS:

Teendők:

- Vigyük a sérültet friss levegőre, biztosítsunk számára nyugodt környezetet.

- Ha a sérült nem lélegzik, alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést.

- Forduljunk orvoshoz.

BŐRREL ÉRINTKEZÉS:

Teendők:

- Távolítsuk el a szennyezett ruházatot.

- Azonnal öblítsük le az érintett bőrfelületet bő vízzel 15 percen át.

- Ha az irritáció fennmarad, forduljunk orvoshoz.

SZEMBE JUTÁS:

Teendők:

- Öblítsük ki azonnal a szemet bő vízzel a szemhéjszélek széthúzásával és a szemgolyó egyidejű mozgatásával (legalább negyed órán át)!

- Kerüljük el az erős vízsugarat, mert az a szaruhártya károsodását okozhatja.

- Forduljunk orvoshoz.

4.2. 	A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:

A gőzök szédülést és álmosságot okozhatnak.

Ismételt expozíció bőrszárazságot és bőrrepedezést okozhat.

4.3. 	A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

Legyenek elérhetőek olyan különleges intézkedések, amelyek lehetővé teszik a speciális és azonnali segítséget a munkavégzés helyén.

5.	SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1.	Oltóanyag:

5.1.1.	Megfelelő oltóanyag:

Por, alkoholálló hab, szén-dioxid, vízköd.

5.1.2.	Alkalmatlan oltóanyag:

Nem ismert.

5.2.	Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

Tűz esetén szén-oxidok keletkezhetnek, ezek belélegzése súlyosan károsíthatja az egészséget.

5.3. 	Tűzoltóknak szóló javaslat:

Az előírásoknak megfelelő könnyű, teljes védőöltözet és külső levegőtől függetlenített légzőkészülék alkalmazandó.

A tűz által veszélyeztetett tartályokat hűtsük vízpermettel biztonságos távolságból.

6.	SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1.	Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

6.1.1	Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében:

A baleset helyszínén csak a szükséges teendőket jól ismerő, kiképzett, megfelelő egyéni védőeszközöket viselő személyzet tartózkodhat.

Távolítsuk el a gyújtóforrásokat.

Biztosítsuk a helyiség megfelelő szellőzését.

Kerüljük el a közvetlen kapcsolatot a szabadba jutott termékkel.

A termék ne kerüljön szembe és bőrre.

6.1.2.	Sürgősségi ellátók esetében:

Viseljünk teljes védőöltözetet bevont, impregnált anyagból, védőkesztyűt (viton) és szorosan záró védőszemüveget.

Használjunk légzésvédő készüléket „A” típusú szűrővel.

6.2.	Környezetvédelmi óvintézkedések:

A környezetbe jutott terméket, illetve a képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni. A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni. Amennyiben környezetszennyeződéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot.

6.3.	A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Állítsuk meg a szivárgást (zárjuk el a folyadék áramlását, plombáljuk) és helyezzük a sérült tárolóedényt egy vészhelyzetekre szánt tárolóedénybe. Távolítsuk el a folyadékot mechanikusan, majd helyezzük át a vészhelyzetekre szánt tárolóedénybe. Nagy mennyiségű szivárgás esetén vegyük körül gáttal a területet. Kis mennyiségű szivárgás esetén gyűjtsük össze a terméket nedvszívó anyaggal pl.: csillámpala (mica), kovaföld, homok.

6.4.	Hivatkozás más szakaszokra:

További és részletes információért lásd a 8. és a 13. szakaszt.

7.	SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1.	A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

A szokásos higiénés eljárások betartása kötelező.

Ne lélegezzük be a gőzöket.

Viseljünk megfelelő egyéni védőfelszerelést (8. szakasz).

Ne dohányozzunk.

Ne engedjük csatornarendszerbe/talajba/környezeti vizekbe.

Műszaki intézkedések:

Gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről!

Tűz- és robbanásvédelmi előírások:

Tartsuk távol hő- és tűzforrásoktól.

Tegyünk óvintézkedéseket az elektrosztatikus feltöltődés ellen.

7.2.	A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:

A biztonságos tárolás feltételei:

Tároljuk az eredeti, szorosan zárt, megfelelő jelöléssel ellátott tárolóedényben.

Tegyünk óvintézkedéseket az elektrosztatikus feltöltődés ellen.

Tároljuk hűvös, jól szellőző helyiségben.

Védjük az alacsony hőmérséklettől, a közvetlen napsugárzástól és a gyújtóforrásoktól.

Nem összeférhető anyagok: ne tároljuk együtt nagy mennyiségű szerves peroxidokkal és erős oxidáló szerekkel.

A csomagolásra/tárolásra használt anyag típusa: nincs különleges előírás.

7.3.	Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):

Foglalkozásszerű felhasználásra az autójavításban. Vegyük figyelembe a 7.1 és 7.2 szakasz információit.

8.	SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1.	Ellenőrzési paraméterek:

Munkahelyi expozíciós határértékek a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint:

n-Butil-acetát (CAS-szám: 123-86-4): ÁK-érték: 950 mg/m3; CK-érték: 950 mg/m3

Etil-acetát (CAS-szám: 141-78-6): ÁK-érték: 1400 mg/m3; CK-érték: 1400 mg/m3

| DNEL | Expozíciós út | Expozíció gyakorisága | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| Munkavállaló | Felhasználó |  |  |  |
| nincs adat | nincs adat | Dermális | Rövid (akut) Hosszas (ismételt) | nincs adat |
| nincs adat | nincs adat | Inhalatív | Rövid (akut) Hosszas (ismételt) | nincs adat |
| nincs adat | nincs adat | Orális | Rövid (akut) Hosszas (ismételt) | nincs adat |

| PNEC | Expozíció gyakorisága | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| Víz | Talaj | Levegő |  |  |
| nincs adat | nincs adat | nincs adat | Rövid (egyszeri) Hosszas (folyamatos) | nincs adat |
| nincs adat | nincs adat | nincs adat | Rövid (egyszeri) Hosszas (folyamatos) | nincs adat |
| nincs adat | nincs adat | nincs adat | Rövid (egyszeri) Hosszas (folyamatos) | nincs adat |

8.2.	Az expozíció ellenőrzése:

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a munkáltató köteles a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása.

8.2.1.	Megfelelő műszaki ellenőrzés:

A munkavégzés során megfelelő körültekintés szükséges a keverék kiömlésének, padozatra, ruházatra, bőrre, illetve szembe jutásának elkerülésére.

Biztosítsuk a füst elszívását és a megfelelő szellőztetést.

8.2.2.	Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök:

- Szem-/arcvédelem: az előírásoknak megfelelő, szorosan záró védőszemüveg használandó (EN 166).

- Bőrvédelem:

  - Kézvédelem: az előírásoknak megfelelő védőkesztyű (viton, vastagság: 0,7 mm, áthatolási idő: > 480 perc; butil kaucsuk vastagság: > 0,54 mm, áthatolási idő: 480 perc) használandó (PN-EN 374-3).

  - Egyéb: az előírásoknak megfelelő védőruházat használandó (bevont, impregnált szövet).

- Légutak védelme: ha a szellőzés nem elegendő, az előírásoknak megfelelő légzésvédő használandó „A” típusú szűrővel (EN 141).

- Hőveszély: nem ismert.

8.2.3.	Környezeti expozíció-ellenőrzések:

Előzzük meg a termék csatornarendszerbe, felszíni vízbe, talajvízbe, talajba jutását.

A 8. szakasz alatti előírások átlagosnak tekinthető körülmények között, szakszerűen végzett tevékenységre és rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban szakértő bevonásával ajánlott dönteni.

9.	SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1.	Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

| Paraméter |  | Vizsgálati módszer | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Külső jellemzők: | színtelen folyadék |  |  |
| 2. Szag: | erős, erőteljes |  |  |
| 3. Szagküszöbérték: | 0,18-670 mg/m3 | etil-acetát |  |
| 4. pH-érték: | nem alkalmazható |  |  |
| 5. Olvadáspont/fagyáspont: | - 83 °C |  |  |
| 6. Kezdő forráspont és forrásponttartomány: | kb. 77-110 °C |  |  |
| 7. Lobbanáspont: | 2 °C |  |  |
| 8. Párolgási sebesség: | nincs adat |  |  |
| 9. Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot): | nincs adat |  |  |
| 10. Alsó/felső gyulladási határ vagy robbanási tartományok: | alsó: 2,2 térf.% felső: 11,5 térf.% | etil-acetát |  |
| 11. Gőznyomás: | 98 hPa | 20 °C, etil-acetát |  |
| 12. Gőzsűrűség: | 3,04 | etil-acetát |  |
| 13. Relatív sűrűség: | nincs adat |  |  |
| 14. Oldékonyság(ok): | vízben gyengén oldódik |  |  |
| 15. Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: | 0,66 | etil-acetát |  |
| 16. Öngyulladási hőmérséklet: | kb. 460 °C |  |  |
| 17. Bomlási hőmérséklet: | nincs adat |  |  |
| 18. Viszkozitás: | kb. 10 s |  |  |
| 19. Robbanásveszélyesség: | nem alkalmazható |  |  |
| 20. Oxidáló tulajdonságok: | nem alkalmazható |  |  |

9.2.	Egyéb információk:

Sűrűség: kb. 0,89 g/cm3 (20 °C)

10.	SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. 	Reakciókészség:

Normál hőmérsékleten, általános munkakörülmények között nem ismert.

10.2. 	Kémiai stabilitás:

Normál hőmérsékleten, általános munkakörülmények között stabil.

10.3. 	A veszélyes reakciók lehetősége:

A hőbomlás következtében szén-monoxid és más mérgező gázok keletkezhetnek.

10.4. 	Kerülendő körülmények:

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. Kerüljük az érintkezést erős oxidálószerekkel, peroxidokkal, erős savakkal, lúgokkal. Kerüljük el az elektrosztatikus töltődést és felhalmozódást. Tartsuk távol közvetlen napsugárzástól és hőforrásoktól.

10.5. 	Nem összeférhető anyagok:

Kerüljük az érintkezést nagy mennyiségű szerves peroxidokkal, erős savakkal, lúgokkal, erős oxidáló szerekkel.

10.6. 	Veszélyes bomlástermékek:

A hőbomlás során szén-monoxid és más mérgező gázok keletkezhetnek.

11.	SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1. 	A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:

Akut toxicitás: a rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.

Bőrkorrózió/bőrirritáció: a rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: súlyos szemirritációt okoz.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: a rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait..

Csírasejt-mutagenitás: a rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.

Rákkeltő hatás: a rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.

Reprodukciós toxicitás: a rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): álmosságot vagy szédülést okozhat.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): a rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás 	kritériumait.

Aspirációs veszély: a rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.

11.1.1.	Klinikai vizsgálatok eredményeinek összefoglalása:

Nem áll rendelkezésre adat.

11.1.2.	Vonatkozó toxikológiai adatok:

A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre tesztadat.

Az összetevőkre vonatkozó adatok:

Etil-acetát:

LD50 (orális, patkány): 5620 mg/kg

LC50 (inhalatív, patkány): 200 mg/m3

n-Butil-acetát:

LD50 (orális, patkány): 10768 mg/kg

LC50 (inhalatív, patkány): 390 ppm/4ó

LD50 (dermális, nyúl): 17600 mg/kg

11.1.3.	Valószínű expozíciós utakra vonatkozó információ:

Lenyelés, belégzés, bőrrel érintkezés, szembe jutás.

11.1.4.	A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek:

Belélegezve: irritációt okozhat.

Bőrrel érintkezve: az ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Szembe jutva: irritáló.

Lenyelve: irritálhatja a tápcsatornát, hányingert, hányást és hasmenést okozhat. Lenyelés esetén tüdőkárosodás okozhat.

Mérgezéses tünetek: fejfájás, szédülés, fáradtság, izomgyengeség, álmosság, szélsőséges esetekben eszméletvesztés.

A gőzök szédülést és álmosságot okozhatnak.

Ismételt expozíció bőrszárazságot és bőrrepedezést okozhat.

11.1.5.	A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások:

Súlyos szemirritációt okoz.

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

11.1.6.	A kölcsönhatásokból eredő hatások:

Nem áll rendelkezésre adat.

11.1.7.	Az egyedi adatok hiánya:

Nincs tájékoztatás.

11.1.8.	Egyéb információk:

Nem áll rendelkezésre adat.

12.	SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1.	Toxicitás:

A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat.

Az összetevőkre vonatkozó adatok:

Etil-acetát:

EC50 (Daphnia magna): 2500 mg/l/24 óra

Vízre veszélyes anyagok listaszáma: 95

Vízveszélyességi osztály: 1

n-Butil-acetát:

Vízre veszélyes anyagok listaszáma: 42

Vízveszélyességi osztály: 1

12.2. 	Perzisztencia és lebonthatóság:

A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat.

Az összetevőkre vonatkozó adatok:

Etil-acetát:

Zárt üveg teszt: 100 %.

12.3. 	Bioakkumulációs képesség:

Nem áll rendelkezésre adat.

12.4. 	A talajban való mobilitás:

A termék vízben nagyon gyengén oldódik.

12.5. 	A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

Nem áll rendelkezésre adat.

12.6. 	Egyéb káros hatások:

Nem áll rendelkezésre adat.

13.	SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1.	Hulladékkezelési módszerek:

A termék maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 2012. évi CLXXXV. törvény, a 225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet 	és a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet előírásai szerint.

13.1.1.	Termék ártalmatlanítására vonatkozó információk:

Ártalmatlanítsuk a terméket a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően.

Ártalmatlanítsuk a terméket olyan szervezettel, akinek van jogosultsága a területen gyűjteni, újrahasznosítani és válogatni.

Ne engedjük a terméket csatornarendszerekbe. Ne tároljuk háztartási hulladékkal.

FIGYELEM: Ártalmatlanítsuk a maradványokat kis adagokban és tartsuk őket távol tűzveszélyes termékektől. A kémiai reakció hőfejlődést okozhat.

Hulladékjegyzék-kód:

A termékre nem adható meg megfelelő hulladékjegyzék-kód, mivel ennek beazonosítása a felhasználó által meghatározott felhasználási mód segítségével lehetséges. A hulladékjegyzék-kód a Közösségen belül az ártalmatlanítást végző szakemberrel folytatott egyeztetést követően adható meg.

13.1.2.	Csomagolás ártalmatlanítására vonatkozó információk:

A vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítandó.

A hulladékot tartalmazó tárolóedény veszélyes hulladéknak számít. Ne tároljuk együtt háztartási hulladékkal. A szennyezett tárolóedény olyan szervezet által ártalmatlanítandó, aki jogosult gyűjtésre, újrafelhasználásra vagy ártalmatlanításra.

13.1.3.	Fizikai/kémiai tulajdonságok, amelyek befolyásolhatják a hulladékkezelés lehetőségeit:

Nem ismertek.

13.1.4.	A szennyvízkezelésre vonatkozó utasítások:

Nem ismertek.

13.1.5.	Hulladékkezelési módszerekkel kapcsolatos esetleges különleges óvintézkedések:

Nincs adat.

14.	SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

14.1. 	UN-szám:

1263

14.2.	Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:

FESTÉK SEGÉDANYAGOK (beleértve a festékhígítót vagy oldószert)

14.3. 	Szállítási veszélyességi osztály(ok):

3

14.4. 	Csomagolási csoport:

III

14.5. 	Környezeti veszélyek:

Nincs vonatkozó információ.

14.6. 	A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:

Nem vonatkozik az 1. osztályozású anyagokra (kivéve 1.4S osztályozású anyagok) és néhány 4.1 és 5.2 szállítási osztályú anyagra. Kerüljük a közvetlen érintkezést az 5.1 és 5.2 osztályozású anyagokkal.

Tartsuk távol tűztől, ne dohányozzunk.

14.7. 	A MARPOL egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás:

Nem alkalmazandó.

15.	SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. 	Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

- REACH nemzetközi szabályozás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, és módosításai

- CLP nemzetközi szabályozás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, és módosításai

- A BIZOTTSÁG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

- Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai

- A hulladékra vonatkozó hazai előírások:

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

- Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai

- Munkavédelemre vonatkozó hazai előírások:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei

- A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó hazai előírások:

25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet és módosításai

15.2. 	Kémiai biztonsági értékelés: nem készült.

16.	SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlap felülvizsgálatával kapcsolatos adatok: nincsenek.

DNEL: Derived no effect level (Származtatott hatásmentes szint). PNEC: Predicted no effect concentration (Becsült hatásmentes koncentráció). CMR hatások: karcinogenitás, mutagenitás és reprodukciós toxicitás. PBT: perzisztens, bioakkumulatív és toxikus. vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív. n.m.: nincs meghatározva. n.a.: nem alkalmazható. ÁK-érték: megengedett átlagos koncentráció. CK-érték: megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség). MK-érték: maximális koncentráció. VOC (Volatile Organic Compound): szerves illékony vegyület.

Felhasznált irodalom/források: a gyártó által kiállított biztonsági adatlap (2014. 09. 18., 8.48. verzió)

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozáshoz használt módszerek:

| Flammable Liquids 2 – H225 | Vizsgálati módszer (teszt adatok) alapján |
| --- | --- |
| Eye irritation 2 – H319 | Számítási eljárás alapján |
| Specific target organ toxicity (STOT) – single exposure 3 – H336 | Számítási eljárás alapján |

A biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában előforduló H-mondatok teljes szövege:

H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H228 – Tűzveszélyes szilárd anyag.

H302 – Lenyelve ártalmas.

H315 – Bőrirritáló hatású.

H318 – Súlyos szemkárosodást okoz.

H319 – Súlyos szemirritációt okoz.

H336 – Álmosságot vagy szédülést okozhat.

EUH 066 – Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Továbbképzésre vonatkozó tanácsok: a veszélyes anyagok és keverékek biztonságos kezelése, tárolása, valamint az ADR követelményeknek megfelelő szállítás.

Ez a biztonsági adatlap a termék gyártója/beszállítója által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a vonatkozó rendeleteknek és előírásoknak.

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások, amelyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartunk, hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából származnak. A termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak.

A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának mérlegelése, valamint a termék konkrét felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége. A felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.

Biztonsági adatlapot készítette: ToxInfo Kft.

A biztonsági adatlap értelmezésével kapcsolatos szakmai segítségnyújtás:

+36 70 335 8480; info@biztonsagiadatlap.hu