# BIZTONSÁGI ADATLAP

- SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

  - Termékazonosító:

H 5520 – HARDENER

1.2. 	A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Iniciátor (B komponens akril töltőalapozókhoz) gépjármű javításhoz, foglalkozásszerű felhasználásra.

1.3. 	A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Novomix Color Kft.

2119 Pécel, Isaszegi út 84.

Tel.: +36 30/560-0570

Fax: +36 28/789-589

www.novomix.hu

A gyártó adatai:

NOVOL Sp.z.o.o.

62-052 Komorniki ul. Żabikowska 7/9,

Lengyelország

Tel.: +48 61 810-98-00

Fax: +48 61 810-98-09

1.3.1.	Felelős személy neve:	Beöthy Géza

E-mail:			novomix@novomix.hu

1.4.	Sürgősségi telefonszám: 	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Tel.: 06 1 476 6464, 06 80 201 199 (0-24 h)

2.	SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1. 	A keverék osztályozása:

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapján:

Flammable Liquids 3 – H226

Acute toxicity 4 – H312

Acute toxicity 4 – H332

Skin irritation 2 – H315

Skin sensitisation 1 – H317

Specific target organ toxicity (STOT) – single exposure 3 – H335

Specific target organ toxicity (STOT) – single exposure 3 – H336

Figyelmeztető H-mondatok:

H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H312 – Bőrrel érintkezve ártalmas.

H315 – Bőrirritáló hatású.

H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H332 – Belélegezve ártalmas.

H335 – Légúti irritációt okozhat.

H336 – Álmosságot vagy szédülést okozhat.

2.2. 	Címkézési elemek:

A veszélyességet meghatározó összetevők: Xilol; Hexametilén-diizocianát, oligomerek; n-Butil-acetát

FIGYELEM

Figyelmeztető H-mondatok:

H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H312+H332 – Bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas.

H315 – Bőrirritáló hatású.

H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H335 – Légúti irritációt okozhat.

H336 – Álmosságot vagy szédülést okozhat.

EUH 204 – Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Az óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P261 – Kerülje a gőzök/permet belélegzését.

P271 – Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P312 – Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.

2.3. 	Egyéb veszélyek:

A termék aminokkal és alkoholokkal exoterm reakcióba lép. A tartály nyomásnövekedés következtében felrobbanhat. Vízzel érintkezve lassan szén-dioxid szabadul fel.

A termék nem felel meg a PBT vagy a vPvB anyagokra vonatkozó kritériumoknak.

3.	SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.1.	Anyag:

Nem alkalmazható.

3.2.	Keverék:

| Megnevezés | CAS szám | EK szám | REACH reg. szám | Konc (%) | Osztályozás 1272/2008/EK (CLP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vesz. pikt. | Vesz. kat. | H mondat |
| Hexametilén-diizocianát, oligomerek* | - | 931-274-8 | 01-2119485796-17-XXXX | 25 - 35 | GHS07 Figyelem | Skin Sens. 1 Acute Tox. 4 STOT SE 3 | H317 H332 H335 |
| Xilol (izomerek keveréke)** Indexszám: 601-022-00-9 | 1330-20-7 | 215-535-7 | 01-2119539452-40-XXXX | 20 - 30 | GHS02 GHS07 Figyelem | Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 | H226 H332 H312 H315 |
| n-Butil-acetát** Indexszám: 607-025-00-1 | 123-86-4 | 204-658-1 | 01-2119485493-29-XXXX | 20 - 30 | GHS02 GHS07 Figyelem | Flam. Liq. 3 STOT SE 3 | H226 H336 EUH066 |
| 1-Metoxi-2-propil-acetát** Indexszám: 607-195-00-7 | 108-65-6 | 203-603-9 | 01-2119475791-29-XXXX | 10 - 20 | GHS02 Figyelem | Flam. Liq. 3 | H226 |
| Etilbenzol** Indexszám: 601-023-00-4 | 100-41-4 | 202-849-4 | 01-2119489370-35-XXXX | < 1 | GHS02 GHS07 GHS08 Veszély | Flam. Liq. 2 Acute Tox. 4 STOT RE 2 Asp. Tox. 1 | H225 H332 H373 H304 |
| Hexametilén-diizocianát** Indexszám: 615-011-00-1 | 822-06-0 | 212-485-8 | 01-2119457571-37-XXXX | < 0,2 | GHS06 GHS08 Veszély | Acute Tox. 3 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 | H331 H319 H335 H315 H334 H317 |

*: A gyártó által megadott osztályozás, az anyag nem szerepel az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletében.

**: Munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag.

A H-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4.	SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. 	Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

LENYELÉS:

Teendők:

Teendők:

- Ne hánytassuk a sérültet (fulladás veszély).

- Forduljunk orvoshoz.

- Az elsősegélyt végző személy viseljen gumikesztyűt.

BELÉGZÉS:

Teendők:

- Vigyük a sérültet friss levegőre, biztosítsunk számára nyugodt környezetet.

- Ha a sérült nem lélegzik, alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést.

- Forduljunk orvoshoz.

BŐRREL ÉRINTKEZÉS:

Teendők:

- Távolítsuk el a szennyezett ruházatot.

- Azonnal öblítsük le az érintett bőrfelületet bő vízzel 15 percen át.

- Ha az irritáció fennmarad, forduljunk orvoshoz.

SZEMBE JUTÁS:

Teendők:

- Öblítsük ki azonnal a szemet bő vízzel a szemhéjszélek széthúzásával és a szemgolyó egyidejű mozgatásával (legalább negyed órán át)!

- Kerüljük el az erős vízsugarat, mert az a szaruhártya károsodását okozhatja.

- Forduljunk orvoshoz.

4.2. 	A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:

Irritálja a bőrt és a légutakat.

A gőzök szédülést és álmosságot okozhatnak.

Ismételt expozíció bőrszárazságot és bőrrepedezést okozhat.

4.3. 	A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

Legyenek elérhetőek olyan különleges intézkedések, amelyek lehetővé teszik a speciális és azonnali segítséget a munkavégzés helyén.

5.	SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1.	Oltóanyag:

5.1.1.	Megfelelő oltóanyag:

Por, alkoholálló hab, szén-dioxid, vízköd.

5.1.2.	Alkalmatlan oltóanyag:

Nem ismert.

5.2.	Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

Tűz esetén szén-oxidok, nitrogén-oxidok, izocianát gőzök és nyomokban hidrogén-cianid keletkezhet, ezek belélegzése súlyosan károsíthatja az egészséget.

5.3. 	Tűzoltóknak szóló javaslat:

Az előírásoknak megfelelő könnyű, teljes védőöltözet és külső levegőtől függetlenített légzőkészülék alkalmazandó.

A tűz által veszélyeztetett tartályokat hűtsük vízpermettel biztonságos távolságból.

A szennyezett oltóvíz nem kerülhet talajba/környezeti vizekbe.

6.	SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1.	Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

6.1.1	Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében:

A baleset helyszínén csak a szükséges teendőket jól ismerő, kiképzett, megfelelő egyéni védőeszközöket viselő személyzet tartózkodhat.

Távolítsuk el a gyújtóforrásokat.

Biztosítsuk a helyiség megfelelő szellőzését.

Kerüljük el a közvetlen kapcsolatot a szabadba jutott termékkel.

Ne kerüljön szembe és bőrre.

6.1.2.	Sürgősségi ellátók esetében:

Viseljünk teljes védőöltözetet bevont, impregnált anyagból, védőkesztyűt (viton) és szorosan záró védőszemüveget.

Használjunk légzésvédő készüléket „A” típusú szűrővel.

6.2.	Környezetvédelmi óvintézkedések:

A környezetbe jutott terméket, illetve a képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni. A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni. Amennyiben környezetszennyeződéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot.

6.3.	A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Állítsuk meg a szivárgást (zárjuk el a folyadék áramlását, plombáljuk) és helyezzük a sérült tárolóedényt egy vészhelyzetekre szánt tárolóedénybe. Távolítsuk el a folyadékot mechanikusan, a maradékot itassuk fel nedvszívó anyaggal (pl. faliszt, hidrogénezett kalcium-szilikát alapú készítmény, homok), majd – 1 óra várakozás után – helyezzük át a vészhelyzetekre szánt tárolóedénybe. Ne zárjuk le a tárolóedényt (szén-dioxid távozás). Tároljuk az edényt néhány napig a szabadban, biztonságos helyen.

6.4.	Hivatkozás más szakaszokra:

További és részletes információért lásd a 8. és a 13. szakaszt.

7.	SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1.	A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

A szokásos higiénés eljárások betartása kötelező.

Ne lélegezzük be a gőzöket.

Viseljünk megfelelő egyéni védőfelszerelést (8. szakasz).

Kerüljük a bőrrel és szemmel való érintkezést.

Nedvesség hatására szén-dioxid termelődik és nyomásnövekedés következhet be.

Műszaki intézkedések:

Jól szellőző helyiségben használjuk a terméket.

Ne dohányozzunk.

Alkalmazzunk az előírásoknak megfelelő személyi védelmi intézkedéseket (8. szakasz).

Tűz- és robbanásvédelmi előírások:

Tartsuk távol hő- és tűzforrásoktól.

Tegyünk óvintézkedéseket az elektrosztatikus feltöltődés ellen.

7.2.	A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:

A biztonságos tárolás feltételei:

Tároljuk az eredeti, szorosan zárt tárolóedényben.

Tegyünk óvintézkedéseket az elektrosztatikus feltöltődés ellen.

Tároljuk hűvös, jól szellőző helyiségben.

Védjük az alacsony hőmérséklettől, a közvetlen napsugárzástól és a gyújtóforrásoktól.

Nem összeférhető anyagok: ne tároljuk együtt nagy mennyiségű szerves peroxidokkal és erős oxidáló szerekkel.

A csomagolásra/tárolásra használt anyag típusa: nincs különleges előírás.

7.3.	Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):

Keményítő (B komponens) NOVOL akriltermékekhez. Foglalkozásszerű felhasználásra az autójavításban. Vegyük figyelembe a 7.1 és 7.2 szakasz információit.

8.	SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1.	Ellenőrzési paraméterek:

Munkahelyi expozíciós határértékek a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint:

Xilol (CAS-szám: 1330-20-7): ÁK-érték: 221 mg/m3; CK-érték: 442 mg/m3

n-Butil-acetát (CAS-szám: 123-86-4): ÁK-érték: 950 mg/m3; CK-érték: 950 mg/m3

1-Metoxi-2-propil-acetát (CAS-szám: 108-65-6): ÁK-érték: 275 mg/m3; CK-érték: 550 mg/m3

Etilbenzol (CAS-szám: 100-41-4): ÁK-érték: 442 mg/m3; CK-érték: 884 mg/m3

Hexametilén-diizocianát (CAS-szám: 822-06-0): ÁK-érték: 0,035 mg/m3; CK-érték: 0,035 mg/m3

A foglalkozási vegyi expozíció esetén vizsgálandó biológiai expozíciós és hatásmutatók megengedhető határértékei 	(VIZELETBEN):

| Anyag neve | Biológiai expozíciós hatás mutató | Mintavétel ideje | Megengedhető határérték |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/g kreatinin | mikromol/mmol kreatinin (kerekített érték) |
| Etilbenzol | mandulasav | munkahét végén, műszak után | 1500 | 1110 |
| Xilol | metil-hippursavak | műszak után | 1500 | 860 |

| DNEL | Expozíciós út | Expozíció gyakorisága | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| Munkavállaló | Felhasználó |  |  |  |
| nincs adat | nincs adat | Dermális | Rövid (akut) Hosszas (ismételt) | nincs adat |
| nincs adat | nincs adat | Inhalatív | Rövid (akut) Hosszas (ismételt) | nincs adat |
| nincs adat | nincs adat | Orális | Rövid (akut) Hosszas (ismételt) | nincs adat |

| PNEC | Expozíció gyakorisága | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| Víz | Talaj | Levegő |  |  |
| nincs adat | nincs adat | nincs adat | Rövid (egyszeri) Hosszas (folyamatos) | nincs adat |
| nincs adat | nincs adat | nincs adat | Rövid (egyszeri) Hosszas (folyamatos) | nincs adat |
| nincs adat | nincs adat | nincs adat | Rövid (egyszeri) Hosszas (folyamatos) | nincs adat |

8.2.	Az expozíció ellenőrzése:

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a munkáltató köteles a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása.

8.2.1.	Megfelelő műszaki ellenőrzés:

A munkavégzés során megfelelő körültekintés szükséges a keverék kiömlésének, padozatra, ruházatra, bőrre, illetve szembe jutásának elkerülésére.

Biztosítsuk a füst elszívását és a megfelelő szellőztetést.

8.2.2.	Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök:

- Szem-/arcvédelem: az előírásoknak megfelelő, szorosan záródó védőszemüveg használandó (EN 166).

- Bőrvédelem:

  - Kézvédelem: az előírásoknak megfelelő védőkesztyű (viton, vastagság: 0,7 mm, áthatolási idő: > 480 perc, ; természetes gumi, vastagság: > 0,35 mm, rövidtávra) használandó (PN-EN 374-3).

  - Egyéb: az előírásoknak megfelelő védőruházat használandó (bevont, impregnált szövet).

- Légutak védelme: előírásoknak megfelelő légzésvédő használandó „A2-P2” típusú szűrővel (EN 141).

- Hőveszély: nem ismert.

8.2.3.	Környezeti expozíció-ellenőrzések:

Előzzük meg a termék csatornarendszerbe, felszíni vízbe, talajvízbe, talajba jutását.

A 8. szakasz alatti előírások átlagosnak tekinthető körülmények között, szakszerűen végzett tevékenységre és rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban szakértő bevonásával ajánlott dönteni.

9.	SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1.	Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

| Paraméter |  | Vizsgálati módszer | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Külső jellemzők: | színtelen folyadék |  |  |
| 2. Szag: | erős, erőteljes |  |  |
| 3. Szagküszöbérték: | 0,9-9 mg/m3 |  | xilol |
| 4. pH-érték: | nincs adat |  |  |
| 5. Olvadáspont/fagyáspont: | nincs adat |  |  |
| 6. Kezdő forráspont és forrásponttartomány: | 126-140 °C |  |  |
| 7. Lobbanáspont: | 32 °C |  |  |
| 8. Párolgási sebesség: | nincs adat |  |  |
| 9. Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot): | nincs adat |  |  |
| 10. Alsó/felső gyulladási határ vagy robbanási tartományok: | 1 – 8 térf% |  | xilol |
| 11. Gőznyomás: | kb. 14 hPa | 20 °C |  |
| 12. Gőzsűrűség: | 3,66 |  | xilol, levegőhöz képest |
| 13. Relatív sűrűség: | nincs adat |  |  |
| 14. Oldékonyság(ok): | vízben nem oldódik |  |  |
| 15. Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: | 3,12-3,2 |  | xilol |
| 16. Öngyulladási hőmérséklet: | kb. 430 °C |  |  |
| 17. Bomlási hőmérséklet: | nincs adat |  |  |
| 18. Viszkozitás: | 10 - 15 s | ISO 2431 (4 mm) | 14 s |
| 19. Robbanásveszélyesség: | nincs adat |  |  |
| 20. Oxidáló tulajdonságok: | nincs adat |  |  |

9.2.	Egyéb információk:

Sűrűség: kb. 0,99 g/cm3 (20 °C)

10.	SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. 	Reakciókészség:

Normál hőmérsékleten, általános munkakörülmények között nem ismert.

10.2. 	Kémiai stabilitás:

Normál hőmérsékleten, általános munkakörülmények között stabil.

10.3. 	A veszélyes reakciók lehetősége:

A termék aminokkal és alkoholokkal exoterm reakcióba lép. A tartály nyomásnövekedés következtében felrobbanhat. Vízzel érintkezve lassan szén-dioxid szabadul fel.

10.4. 	Kerülendő körülmények:

Tűzveszélyes termék. Kerüljük az érintkezést erős oxidálószerekkel, peroxidokkal, erős savakkal, lúgokkal. Kerüljük el az elektrosztatikus töltődést és felhalmozódást. Tartsuk távol közvetlen napsugárzástól és hőforrásoktól.

10.5. 	Nem összeférhető anyagok:

Kerüljük az érintkezést nagy mennyiségű szerves peroxidokkal, erős savakkal, lúgokkal, erős oxidáló szerekkel. A termék aminokkal és alkoholokkal exoterm reakcióba lép.

10.6. 	Veszélyes bomlástermékek:

A hőbomlás során szén-oxidok, nitrogén-oxidok, izocianát gőzök és nyomokban hidrogén-cianid keletkezhet.

11.	SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1. 	A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:

Akut toxicitás: bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas.

Bőrkorrózió/bőrirritáció: bőrirritáló hatású.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: allergiás bőrreakciót válthat ki.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: nem ismert.

Csírasejt-mutagenitás: nem ismert.

Rákkeltő hatás: nem ismert.

Reprodukciós toxicitás: nem ismert.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): légúti irritációt okozhat. Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): nem ismert.

Aspirációs veszély: nem ismert.

11.1.1.	Klinikai vizsgálatok eredményeinek összefoglalása:

Nem áll rendelkezésre adat.

11.1.2.	Vonatkozó toxikológiai adatok:

A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre tesztadat.

Az összetevőkre vonatkozó adatok:

Xilol (CAS-szám: 1330-20-7):

LD50(orális, patkány): 4300 mg/kg

LC50 (inhalatív, patkány): 5500 ppm/4h

LD50 (dermális, nyúl): 1700 mg/kg

n-Butil-acetát (CAS-szám: 123-86-4):

LD50 (orális, patkány): 10768 mg/kg

LC50 (inhalatív, patkány): 390 ppm/4ó

LD50 (dermális, nyúl): 17600 mg/kg

1-Metoxi-2-propil-acetát (CAS-szám: 108-65-6):

LD50(orális, patkány): 8532 mg/kg

LD50 (dermális, nyúl): 5000 mg/kg

Etilbenzol (CAS-szám: 100-41-4):

LD50 (orális, patkány): 3500 mg/kg

LD50 (dermális, nyúl): 4000 ppm/4 ó

11.1.3.	Valószínű expozíciós utakra vonatkozó információ:

Lenyelés, belégzés, bőrrel érintkezés, szembe jutás.

11.1.4.	A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek:

Bőrkorrózió/bőrirritáció: bőr- és nyálkahártya irritáció.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: szemirritációt okozhat.

A gőzök szédülést és álmosságot okozhatnak.

Légúti irritációt okozhat.

Ismételt expozíció bőrszárazságot és bőrrepedezést okozhat.

A termék lenyelve hányingert, hányást és hasmenést okozhat.

Mérgezéses tünetek: fejfájás, szédülés, fáradtság, izomgyengeség, álmosság, szélsőséges esetekben eszméletvesztés.

11.1.5.	A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások:

Bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas.

Bőrirritáló hatású.

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Légúti irritációt okozhat.

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

11.1.6.	A kölcsönhatásokból eredő hatások:

Nem áll rendelkezésre adat.

11.1.7.	Az egyedi adatok hiánya:

Nincs tájékoztatás.

11.1.8.	Egyéb információk:

Nem áll rendelkezésre adat.

12.	SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1.	Toxicitás:

A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre tesztadat.

Az összetevőkre vonatkozó adatok:

1-Metoxi-2-propil-acetát (CAS-szám: 108-65-6):

EC50 (Daphnia magna): > 500 mg/l/48 h

LC50 (Oncorhyncus mykiss): 100-180 mg/l/96 ó

Vízre veszélyes anyagok listaszáma: 5033

Vízveszélyességi osztály: 1

Xilol (CAS-szám: 1330-20-7):

EC50 (Daphnia magna): > 7,4 mg/l/48 h

Értékelési mutató akut toxicitásra, emlősökre: 3, halakra: 4,1

Vízre veszélyes anyagok listaszáma: 206

Vízveszélyességi osztály: 2

n-Butil-acetát (CAS-szám: 123-86-4):

Vízre veszélyes anyagok listaszáma: 42

Vízveszélyességi osztály: 1

12.2. 	Perzisztencia és lebonthatóság:

n-Butil-acetát (CAS-szám: 123-86-4): 98% (zárt üveg teszt)

12.3. 	Bioakkumulációs képesség:

n-Butil-acetát (CAS-szám: 123-86-4): BCF: 3,1

12.4. 	A talajban való mobilitás:

A termék vízben nagyon gyengén oldódik. Vízzel reakcióba lépve a termék szilárd, magas olvadáspontú, nem oldódó polikarbamiddá alakul. A reakció során szén-dioxid szabadul fel.

12.5. 	A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

Nem áll rendelkezésre adat.

12.6. 	Egyéb káros hatások:

Nem áll rendelkezésre adat.

13.	SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1.	Hulladékkezelési módszerek:

A termék maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 2012. évi CLXXXV. törvény, a 98/2001 (VI. 15.) Kormány rendelet, 	a 225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet és a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet előírásai szerint.

13.1.1.	Termék ártalmatlanítására vonatkozó információk:

Ártalmatlanítsuk a terméket a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően.

Ártalmatlanítsuk a terméket olyan szervezettel, akinek van jogosultsága a területen gyűjteni, újrahasznosítani és válogatni.

Ne engedjük a terméket csatornarendszerekbe. Ne tároljuk háztartási hulladékkal.

Hulladékjegyzék-kód:

A termékre nem adható meg megfelelő hulladékjegyzék-kód, mivel ennek beazonosítása a felhasználó által meghatározott felhasználási mód segítségével lehetséges. A hulladékjegyzék-kód a Közösségen belül az ártalmatlanítást végző szakemberrel folytatott egyeztetést követően adható meg.

13.1.2.	Csomagolás ártalmatlanítására vonatkozó információk:

A termék maradványait távolítsuk el, majd keményítsük meg a megfelelő B komponenssel, (hulladék) keményítő található a szettben. A megkeményített hulladék nem veszélyes hulladék.

FIGYELEM: Keményítsük a maradványokat kis adagokban és tartsuk őket távol tűzveszélyes termékektől.

A kémiai reakció hőfejlődést okozhat.

A nem megkeményített hulladékot tartalmazó tárolóedény veszélyes hulladéknak számít. Ne tároljuk együtt háztartási hulladékkal. A szennyezett tárolóedény olyan szervezet által ártalmatlanítandó, aki jogosult gyűjtésre, újrafelhasználásra vagy ártalmatlanításra.

13.1.3.	Fizikai/kémiai tulajdonságok, amelyek befolyásolhatják a hulladékkezelés lehetőségeit:

Nem ismertek.

13.1.4.	A szennyvízkezelésre vonatkozó utasítások:

Nem ismertek.

13.1.5.	Hulladékkezelési módszerekkel kapcsolatos esetleges különleges óvintézkedések:

Nincs adat.

14.	SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

14.1. 	UN-szám:

1866.

14.2.	Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:

GYANTA OLDAT, gyúlékony.

14.3. 	Szállítási veszélyességi osztály(ok):

3.

14.4. 	Csomagolási csoport:

III.

14.5. 	Környezeti veszélyek:

Nincs.

14.6. 	A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:

Ne szállítsuk együtt 1. osztályozású termékekkel (kivéve 1.4S), és néhány 4.1 és 5.2 termékkel. Szállítás alatt kerüljük a közvetlen kapcsolatot 5.1 és 5.2 osztályozású termékekkel. Ne használjunk nyílt lángot és ne dohányozzunk.

14.7. 	A MARPOL egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás:

Nem alkalmazandó.

15.	SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. 	Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

- REACH nemzetközi szabályozás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, és módosításai

- CLP nemzetközi szabályozás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, és módosításai

- A BIZOTTSÁG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

- Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai

- A hulladékra vonatkozó hazai előírások:

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről és módosításai

225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

- Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai

- Munkavédelemre vonatkozó hazai előírások:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei

- A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó hazai előírások:

25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet és módosításai

15.2. 	Kémiai biztonsági értékelés: nincs információ.

16.	SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlap felülvizsgálatával kapcsolatos adatok: nincsenek.

A biztonsági adatlapban előforduló rövidítések teljes szövege:

DNEL: Derived no effect level (Származtatott hatásmentes szint). PNEC: Predicted no effect concentration (Becsült hatásmentes koncentráció). CMR hatások: karcinogenitás, mutagenitás és reprodukciós toxicitás. PBT: perzisztens, bioakkumulatív és toxikus. vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív. n.m.: nincs meghatározva. n.a.: nem alkalmazható.

ÁK-érték: megengedett átlagos koncentráció. CK-érték: megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség). MK-érték: maximális koncentráció. VOC (Volatile Organic Compound): szerves illékony vegyület.

Felhasznált irodalom/források: a gyártó által kiállított biztonsági adatlap (2014. 03. 03., 5.01.03. verzió)

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozáshoz használt módszerek:

| Flammable Liquids 3 – H226 | Vizsgálati módszer (teszt adatok) alapján |
| --- | --- |
| Acute toxicity 4 – H312 | Számítási eljárás alapján |
| Acute toxicity 4 – H332 | Számítási eljárás alapján |
| Skin irritation 2 – H315 | Számítási eljárás alapján |
| Skin sensitisation 1 – H317 | Számítási eljárás alapján |
| Specific target organ toxicity (STOT) – single exposure 3 – H335 | Számítási eljárás alapján |
| Specific target organ toxicity (STOT) – single exposure 3 – H336 | Számítási eljárás alapján |

A biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában előforduló H-mondatok teljes szövege:

H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H304 – Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H312 – Bőrrel érintkezve ártalmas.

H312+H332 – Bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas.

H315 – Bőrirritáló hatású.

H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H319 – Súlyos szemirritációt okoz.

H331 – Belélegezve mérgező.

H332 – Belélegezve ártalmas.

H334 – Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.

H335 – Légúti irritációt okozhat.

H336 – Álmosságot vagy szédülést okozhat.

H373 – Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

EUH 066 – Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

EUH 204 – Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Továbbképzésre vonatkozó tanácsok: a veszélyes anyagok és keverékek biztonságos kezelése, tárolása, valamint az ADR követelményeknek megfelelő szállítás.

Ez a biztonsági adatlap a termék gyártója/beszállítója által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a vonatkozó rendeleteknek és előírásoknak.

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások, amelyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartunk, hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából származnak. A termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak.

A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának mérlegelése, valamint a termék konkrét felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége. A felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.

Biztonsági adatlapot készítette: ToxInfo Kft.

A biztonsági adatlap értelmezésével kapcsolatos szakmai segítségnyújtás:

+36 70 335 8480; info@biztonsagiadatlap.hu