A KENT Improved Screenfix egy magas minőséget biztosító, isocyanát mentes  szélvédőragasztó, ami nagyon gyorsan átkeményedik így az állásidő rövid.

Termékszámok:

84933 (KSF-I) - 290ml kartus

84934 (KSF-IS) – 400ml fólia

| Tulajdonságai: Isocyanat mentes Gyors átkeményedés Egykomponenses A ki nem keményedett anyagot el lehet távolítani Jó ragasztóerő alapozás nélkül Nagyon jó állóképesség Frontális ütközési teszt: FMVSS 212 | Előnyei: Biztonságos, veszélytelen a felhasználó számára 1,5 óra után menetkész kettős légzsákkal szerelt járművek esetén is Egyszerű feldolgozás Időt lehet spórolni Nem szükséges alapozót használni Nagy biztonság |
| --- | --- |

| Alkalmazási területek: A KENT Improved Screenfix ragasztót személy-, tehergépjárművek, buszok, sínjárművek ablaküvegeinek közvetlen beragasztásához állították elő. A KENT Improved Screenfix ideálisan alkalmazható első, oldal és hátsó üvegek beragasztásához. A gyors átkeményedés garantálja a nagyon rövid állásidőt (1,5 óra), kettős légzsák esetén is. A KENT Improved Screenfix jól tapad több különböző felületen, kiváló állóképességű, alkalmas acéllemezek egymással ill. egymáshoz történő ragasztásához valamint nyers, tűzi-horganyzott, foszfátozott, elektrolitikusan cinkkelt felületekhez, alumínium, saválló, füllerezett, lakkozott fémekhez, üveghez, PVC és más műanyagokhoz, fához, kerámiához, gumihoz, betonhoz, téglához és polisztirolhoz. | Felhasználás: - A régi szélvédőragasztót 2-4mm magasságig vágjuk vissza.(Rövid alkalmazás.) - A Kent Screenprep Wipe kendővel az üveg kerámiaszegélyét tisztítsuk meg, majd hagyjuk elillanni. FIGYELEM: Amennyiben a törlőkendőt a régi ragasztó tisztítására is használjuk, hagyjunk 20 percet az oldószer kiszellőzésére! - A Kent Improved Screenfix ragasztót 9-11mm magas háromszög formában, kézi, akkumulátoros vagy levegős kinyomópisztollyal hordjuk fel. - Az üveget 10 percen belül helyezzük a keretbe. - A még meg nem száradt fölösleges ragasztót száraz kendővel távolítsuk el. Nagyobb szennyeződések a Kent Acrysol tisztítóval távolíthatók el. - Amennyiben autólakkra visszük fel a ragasztót, (hosszú alkalmazás) használjunk MS Prep alapozót (vegyük figyelembe az alkalmazási utasítást). A Kent Improved Screenfix ragasztót ebben az esetben 17mm magas háromszögben hordjuk fel. |
| --- | --- |

Technikai adatok:

| Termékszám | 84933/84934 | Bőrösödési idő | 15 perc (20ºC és 50% rel. páratartalom) |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Improved Screenfix | Shore A keménység | Kb 15 |
| Eltarthatóság | 18 hónap kartus 12 hónap fólia | Szakítószilárdság | 2,7MPa |
| Csomagolás | 12 db/karton | Szakadási nyúlás | 180% (DIN 53504/ISO37) |
| Veszélyességre utalás | Nincs | Fajsúly | 1,5gr/ml |
| VOC tartalom | 0 gr/l | Nyitott idő | <15 perc (20ºC és 50% rel. páratartalom) |
| Vámtarifaszám | 32141010 | Javasolt felhasználási hőmérséklet | +5 - +35ºC között |
| Kiszerelés | 290ml kartus 400ml fólia | Hőmérsékletállóság | -40ºC - +90ºC |
| Állaga | Magasviszkozitású paszta | Átkeményedési idő | 3mm/24 óra (20ºC és 50% rel. páratartalom) |
| Nyírószilárdság (100%) | 2,1 MPa | Térfogatváltozás | <3% (DIN 52451) |
| Továbbszakadási szilárdság | 15N/mm | Üzembehelyezési állapot | 1,5 óra kettős légzsák esetén |
| Elektromos ellenállás | <1011 Ohm/cm | E-modul (10%) | Kb 4,2MPa |
|  |  | Bázis | Silan modifikált Polymer (SMP) |

Termékcsalád:

MS Screenprep (KSP), Release Agent (SRA), Foam Cleaner (APFC), Glass Clean (SGK), Screnfix 212 (KSF212), Waterproof Tape (5B2)

Felhasználási területek:

Elsősorban:							Másodsorban:

Veszély- és biztonságra vonatkozó utasítások:

Ennél a terméknél nem a termékleírás, hanem az EG irányvonal és a vonatkozó veszélyesanyag rendelet alapján kell eljárni.

Kérés esetén a szakszerű alkalmazás érdekében rendelkezésre áll a biztonságtechnikai adatlap.

Gyártó		: Kent Premier Industrial, Europe, 36-48. Queen Street, Horsham West Sussex, RH13 5AD UK.

Tel.: 00 44 1403 213330

Fax.: 00 44 1403 213331

www.kenteurope.com

Forgalmazó	: Servind Budapest Kft. 1045. Budapest, Istvántelki u. 10-12

Tel.: 06 1 505 6510;

Fax.: 06 1 505 6511; 06 1 505 6538

e-mail.: szerszam@servind.hu

www.servind.hu