Lights Clear Coat Kit

Lámpa javító lakk 3K

| Tulajdonságok: 3K fedőfesték kiváló tapadással a PC alapú műanyaghoz és szintetikus üvegekhez a műanyagok mechanikai ellenállóságát nem befolyásolja megakadályozza a felületek besárgulását kiváló önterülő tulajdonsággal és védőképességgel bír magas UV sugárzás elleni védelem idővel sem porlad | Előnyök: felhasználása könnyű gyors használata gazdaságos |
| --- | --- |

| Alkalmazás Polikarbonát műanyagok sárgulás és kopás elleni védelmére. A gravírozások és mély karcok eltávolítása után a járművek lámpákra, tengeri és lakókocsi alkatrészekre. | Felhasználási útmutató A régi réteget teljesen távolítsuk el. Távolítsuk el a karcokat száraz csiszolással P240-nel körkörösen, majd P400-zal, végül P600-zal. Fejezzük be a csiszolást 1S-MF szivaccsal. Óvatosan zsírtalanítsunk vizes bázisú tisztítóval. A terméket keverjük az alábbi táblázat szerint: - Light Clear Coat 2 térfogat egység - Light Clear Coat Hardener 1 térfogat egység - UV Protector 1 térfogat egység Óvatosan keverjük el és szűrjük – 90 mikronos szűrővel. Fazékidő: 90 perc 20°C-on Vigyük fel festék/színtelen lakk szórópisztollyal 1.0-1.,3-as dűznivel 2,5 bar nyomáson 2 réteg felszórása: 30 perc várakozással a rétegek között Vastagság: 25-40 mikor Száradás: 30 perc 60°C-on vagy 10-15 perc rövid I.R.-rel. |
| --- | --- |

Lights Clear Coat Kit

Lámpa javító lakk 3K

Műszaki adatok

| Termék száma: | 85792 | Helyettesítő: | n/a |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés: | Kit | Tömeg: | - |
| Eltarthatóság: | 9 hónap | MSDS: | van |
| Eladási egység: | Kit | VOC: | 600 g/l szórásra kész |
| Veszélyre utalás: | irritáló, gyúlékony | Mérési egység: | EA |
| Termék színe: | átlátszó |  |  |
| Csomagolás: | üvegek |  |  |
| Címke kódok: | 14/15 |  |  |

Kapcsolódó termékcsaládok: Eco Panel Degreaser, 1S Sponge, One Tech Discs, Helan Discs, Carbon Block

Alkalmazási területek:

Veszélyre és biztonságra utaló mondatok: R10 Kevésbé tűzveszélyes. R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. S23 A keletkező őzt/permetet nem szabd belélegezni. S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő. S38 Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni. S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.

Forgalmazó: HungaroKENTs.r.o Stavbárov 2749/2 Komárno ,Slovakia

Tel.: 0620/2161852;

e-mail.: office@hungarokent.com

www.hungarokent.com

# Text boxes

Fényerő és csillogást javító szett bármilyen műanyag/polikarbonát/makrolon autólámpákra.

Lehetővé teszi a felületek eredeti átlátszó állapotukba történő helyreállítását még a mély karcok eltávolítása után is, hosszantartó védelmet biztosítva.

Termékszám:

85792 Lights Clear Coat Kit

Ötletek: Használjon Carbon Block-ot a lehetséges hibák eltávolítására és azután polírozzuk Ceramic Abrasive Polish-hal közepes keménységű szivaccsal.