Primers & Coatings

Stone Chip Coating

Kőfelverődés elleni spray 500 ml

Kőfelverődés- és korrózió elleni bevonat.

Rendelési szám:

85481 FEKETE 500 ml
85483 SZÜRKE 500 ml

| Tulajdonságok: átfesthető a termék teljes száradás után tartós, rugalmas réteg képződik jó védelmet biztosít a különböző éghajlati viszonyok és sóder ellen toluol-mentes | Előnyök: zajcsillapító hatása miatt kerékházakban / autók, teherjárművek és buszok alvázaira is használható nagyon jó tapadás különböző felületeken kiváló fedés bárhol használható |
| --- | --- |

| Alkalmazás: A Kőfelverődés elleni spray-t kőfelverődés- és korrózió-elleni védelemként felhordható lökhárítóra, első és hátsó kötényre, küszöbre és például személyautó, teherjármű és busz alvázára. Szintén alkalmazható zajcsillapító hatása miatt kerékházban, és személyautó, teherjármű, busz alvázára. A termék szintén használható univerzális korrózió- és kőfelverődés elleni védelemre: gépjárműiparban, busz/utánfutó szerkezeteire, műhelyben, szerelőüzemben. | Felhasználási útmutató: Használat előtt jól rázzuk fel. A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, rozsda-, por- és zsírmentes. Átfesthető (rétegvastagságtól, hőmérséklettől és páratartalomtól függően) kb. 20-30 perc után. Optimális szórási távolság kb. 30 cm. Használat után fordítsuk felfelé a spray-t és addig nyomjuk, amíg gáz jön ki. |
| --- | --- |

Primers & Coatings

Stone Chip Coating

Kőfelverődés elleni spray 500 ml

Műszaki adatok

| Rendelési szám: | 85481 85483 | Készlet kód: | SCCB&SCCG |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés: | 85481 – Stone chip coating Black 85483 – Stone chip coating Grey | Vámtarifaszám: | 38249097 |
| Eltarthatóság: | 24 hónap | MSDS: | van |
| Eladási egység: | darabonként | Helyettesítő termék: | N/A |
| Színek: | fekete, szürke | Állag: | folyadék |
|  |  | VOC: | 634 g/l fekete 636 g/l szürke |
|  |  | Címke: | 14 + 15 |
|  |  | Hőállóság: | -25°C-tól +80°C-ig |

Kapcsolódó termékcsaládok: Waxcoat (CWX) + Waxcoat 1L (CWX-IL), Acrysol, Rubber Guard

Alkalmazási területek:

| Veszélyre és biztonságra utaló mondatok: |
| --- |
|  | R12 Fokozottan tűzveszélyes. R38 Bőrizgató hatású. R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. R67 Gőzök belélegzése álmosságot vagy szédülést okozhatnak. S3 Hűvös helyen tartandó. S23 A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni. S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő. S33 A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. S51 Csak jól szellőztetett helyen használható. S57 A környezetszennyeződés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni. FIGYELEM: A tartály nyomás alatt van. Óvjuk közvetlen napsugárzástól és 50°C feletti hőmérséklettől. Használat után sem kiszúrni, vagy tűzbe dobni. Tilos nyílt láng vagy izzásban lévő tárgy felé fújni! Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás. Gyermekek kezébe nem kerülhet. |

Forgalmazó: HungaroKENTs.r.o Stavbárov 2749/2 Komárno ,Slovakia

Tel.: 0620/2161852;

e-mail.: office@hungarokent.com

www.hungarokent.com

# Text boxes

Ötletek: