Ultrafill2

Termékszámok:

86071 11 Ultrafill2 fekete 500ml spray dobozban

86072 11 Ultrafill2 szürke 500ml spray dobozban

86073 11 Ultrafill2 fehér 500ml spray dobozban

| Tulajdonságai: Egykomponenses termék. A BS EN ISO9227 szerint tesztelt-ellenállóság Képesség sóspermet ellen: 7 napos teszt különösen jó eredményt mutatott. Javított tulajdonság a dobozban lerakódás ellen. Magas szárazanyag tartalom. Extrém jó töltő- és fedőképesség. Magas rugalmasság. Alkalmazható minden autólakk rendszerhez, beleértve a vízbázisú lakkokat is. Kiváló tapadás minden felületen. Gyors száradás – 20 perc. | Előnyei: Nem kell keverni. Elsőrangú korrózió ellenállóság jellemzi. Jobb termékporlasztás & egyszerűbb felhordás. Gyors és hatékony töltés, gazdaságos és felhasználóanyag takarékos. Rugalmas műanyagokon és fémfelületen. Nincs reklamáció. Nincs reklamáció. Időtakarékos. |
| --- | --- |
| Alkalmazás: A tapadóerőnek és a rugalmasságának köszönhetően az Ultrafill2 ideális alapozó és töltő műanyag és fémfelületek alapozásához fényezés előtt. A termék kisebb javítások alkalmazásához javasolt, mint pl.: kisebb baleseti károk, karcolások, külső tükörház, kisebb alkatrészek töltéséhez. Az Ultrafill2 alkalmazható majdnem minden műanyag és fémfelületekhez. A következő lista, habár széleskörű, semmi esetre sem tartalmazza az összes felhasználási területet: gépháztető, csomagtérajtó, külső tükörház, A, B, C oszlopok, tető, lökhárítók. Felhasználási utasítás: Előkészítés: 1) A lakkozott felületet P240-320-as csiszolópapírral megcsiszoljuk. 2) A javított felületet Acrysol-al, vagy Panel Wipe tisztítókendővel tisztítjuk. Hagyjuk száradni! 3) A spray dobozt jól rázzuk föl. FONTOS: Miután a keverőgolyók megmozdultak még legalább 2 percig alaposan rázzuk. FIGYELEM: Ha a golyó nem mozdul meg, ne próbáljon meg kemény tárgyal a dobozra hatni, mert megsérülhet. Füllerezés: 1) Az Ultrafill spraypalackot a javítandó felülettől min 15-20cm távolságra tartsuk. 2) Az első réteget nagyon vékonyan, lazúrosan, ne tól vastagon hordjuk fel. 3) Az egyes rétegek között, hőmérséklettől függően, 1-2 percet hagyjunk száradni. A spraydobozt közben rázzuk föl! | A második és a következő rétegek felfújásával tudjuk a vastagabb réteget elérni.(Kérem, vegye figyelembe, a termék gyors felületi száradása mellet, az egyes vastagabb rétegek felhordásánál az oldószerbezárást, ebből eredően kiforrás lehetséges!) A gyorsabb munkavégzés érdekében 2 vastagabb réteg helyett, 3-4 vékonyabb réteget hordjunk fel. A vastag rétegek esetén bezárjuk az oldószert, így lelassítjuk az átszáradást. A csiszolásra érett fedéshez rendszerint 3 réteg elegendő. 4) A gyors és jó eredmény elérése érdekében 100-120 mikron vastagnak kell lennie. 5) A nagyon vastag anyag felépítése csak kis felületen ajánlott az oldószer kiszellőzése valamint figyelembe kell venni a hosszabb átszáradási időt. 6) Fontos, hogy minden használat után a szórófejet ki kell fújni a palack fejjel lefelé tartásával! Száradási idő: 1) A száradási idő függ a környezeti hőmérséklettől, de általában a következők: - Levegőn száradása : 15-20 perc - IRT - vel történő szárításnál: 5-10 perc 2) Vastagon, vagy nagy felületen, gyorsan felhordott rétegeket 30-45 percig szükséges átszárítani. Csiszolás: 1) Lakkozás előtt csiszolhatjuk szárazon vagy nedvesen P400-as vagy finomabb papírral. 2) A csiszolás után tisztítsuk, a lakkozáshoz készítsük elő Panel Wipe-val vagy EVO Degreaser-el a pormentesítés és az esetleges szilikon maradványok eltávolítása miatt. |
| Utalások&tippek: A magas szárazanyag tartalom miatt, a spraydobozt, ahogy a leírásban is van, jól és alaposan rázza föl. Ha erősebb fedésre vagy vastagabb rétegre van szükség, akkor kapja a legjobb eredményt, ha több vékony réteget hord föl egymásra. A rétegek között hagyjon időt a kiszellőztetésre azért, hogy az oldószer elpárologhasson. |

Ultrafill2

Technikai adatlap

| Termékszám: | 86071; 86072; 86073 | Vámtarifakód: | 3208 2090 |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés: | Ultrafill2; Alapozó és füller spray | Csomagolás=1 | 1 db; 12db/karton |
| Kiszerelés | 500ml spray dobozban | Vámtarifakód: | 3208 2090 |
| Eltarthatóság: | 24 hónap | Csomagolás=1 | 1 db; 12db/karton |
| Veszélyre utalás: | tűzveszélyes, egészségre ártalmas | Színe: | Fekete, fehér, szürke |

VOC Ultrafill2 Fekete 2004/42/IIB (e)(840)654 Értékek Ultrafill2 Szürke 2004/42/IIB (e)(840)654 Ultrafill2 Fehér 2004/42/IIB (e)(840)654

Termékcsaládok: Karosszéria tömítők, Acrysol tisztító, műanyagjavító rendszerek, vizes és száraz csiszolópapírok

Piaci szegmensek:

| Elsősorban: | Másodsorban: |
| --- | --- |

Veszélyre és biztonsági utasítások:

|  | Irritáló! Tűzveszélyes! | R36 Szemizgató hatású R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja R67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak S16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás S23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a gyártó határozza meg) S25 Kerülni kell a szembejutást | S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni S51 Csak jól szellőztetett helyen használható. Figyelem: A tartály nyomás alatt van. Óvjuk közvetlen napsugárzástól és 50°C feletti hőmérséklettől. Még üres állapotban sem szabad felnyitni vagy tűzbe dobni. Nyílt láng vagy izzásban levő tárgy felé fújni tilos. |
| --- | --- | --- | --- |

Gyártó: Premier Industrial (UK) Ltd, 36-48 Queen Street, England, Horsham, West Sussex, RH13 5AD Tel.:00/44/1403 213355 Fax.: 00/44/1403 213329 www.kenteurope.com Forgalmazó: HungaroKent S.R.O. Stavbárov 2749/2, 945 01 Komárom, Szlovákia Tel.:06 20 216 1852 E-mail: office@hungarokent.com www.hungarokent.com

# Text boxes

Egy nagy teljesítményű, gyorsan száradó 1K alapozó-füller

spray dobozban, több rétegben egymásra építhető és kiválóan csiszolható. 3 különböző színben érhető el.